## Slide 1: GENESE DU SIMULATEUR ARINC
Proposition d’un produit communicant utilisant la norme ARINC 429
Utilisation d’un produit industriel utilisé dans l’aéronautique
Développement d’un logiciel permettant de simuler un environnement avionique
Un budget accessible

## Slide 2: LA NORME ARINC
ARINC :
Aeronautical Radio, INCorporated, est utilisé par les principales compagnies aériennes et constructeurs aéronautiques. ARINC est connue pour définir les principaux standards de communications à l’intérieur des aéronefs et entre les aéronefs et le sol.

## Slide 3: Le bus ARINC 429
Ce bus de données simple utilise un seul émetteur et de 1 à 20 récepteurs par bus.
On le retrouve dans des avions tels que A310/A340 Airbus et Boeing ainsi que dans de nombreux autre systèmes avioniques.
EMETTEUR
RECEPTEUR 1
RECEPTEUR 2
RECEPTEUR 20

## Slide 4: Présentation du Simulateur ARINC
Logiciel SIM429
Boîtier d’interconnexion
Logiciel SIM429
Boîtiers d’interface ARINC

## Slide 5: Composition du Simulateur ARINC
2 boîtiers d’interface USB/ARINC-429

## Slide 6: Composition du Simulateur ARINC
Les interfaces ARINC-429 sont issues du monde industriel où elles sont utilisées sur
des bancs de test pour la mise au point de logiciels aéronautiques embarqués lors
des phases de développement, et pour la maintenance de calculateurs embarqués
sur certains avions de Airbus, Lockheed ou hélicoptères de Eurocopter.

## Slide 7: L’Interface ARINC
Ces interfaces comportent deux sorties et deux entrées ARINC-429 conformes à la norme puisqu’elles utilisent des composants certifiés pour l’aéronautique.
Seul un seul des deux bus est utilisé dans cette application.
Elles disposent également de huit sorties et huit entrées discrètes (tout ou rien) non exploitées dans cette application.
Interfaces ARINC-429

## Slide 8: Interface ARINC Alimentation des boîtiers
Il est alimenté par le bus USB des PC et ne nécessite aucune alimentation extérieure.
Les tensions de ±10V nécessaires au fonctionnement des bus ARINC-429 sont générées en interne.
L’alimentation par le 5V du port USB du PC garantit une totale sécurité pour les utilisateurs.

## Slide 9: Composition du Simulateur ARINC
Le boîtier d’interconnexion permet:
de faire la liaison avec les cartes d’interface ARINC
De simuler des pannes de communication

## Slide 10: MESURES
Le boîtier d’interconnexion permet:
De connecter le simulateur à un oscilloscope et de mesurer les trames
De travailler dans des conditions réelles

## Slide 11: Le boîtier d’interconnexion
Configuration:
La connexion s’effectue grâce à des cordons au standard 4mm
L’oscilloscope peut être numérique ou analogique
Avoir deux voies minimum
Bande Passante de 20MHz minimum
Configuration initiale avec vitesse de balayage de 500µs/div et un gain vertical de 5V/div

## Slide 12: Le boîtier d’interconnexion
Exemple avec Roll Angle
On choisit 11,25° qui Correspond au 25ème bit
On voit les 8 premiers bits de la trame qui correspond au label 325 en code hexa soit: 11 010 101
Les derniers bits correspondant à la partie OPER et PARITY
(Cf. documentation)
Configuration initiale avec vitesse de balayage de 500µs/div et un gain vertical de 5V/div

## Slide 13: Le boîtier d’interconnexion
Exemple avec Roll Angle
Lorsque l’on élargit la trame on peut travailler d’une manière plus précise le label.
Dans notre exemple sur le label est 325 soit:
11 010 101
Configuration pour une meilleure visualisation du label.
vitesse de balayage de 250µs/div et un gain vertical de 5V/div

## Slide 14: Composition du Simulateur ARINC
Logiciel SIM 429.
Il s’installe sur 1 ou 2 PC permettant de démarrer l’application.
Pour plus de souplesse il est préconisé de travailler avec
1 PC Transmitter et 1 PC Receiver.

## Slide 15: Composition du Simulateur ARINC
Logiciel ARINC EXPLORER
Création de Labels ARINC
Permet d’effectuer des tests bas niveau en émission et réception
Canaux de transmission
Canaux de réception

## Slide 16: Logiciel ARINC EXPLORER
On peut utiliser le logiciel en transmission sur le canal Tx0 et en réception sur Rx0

## Slide 17: Logiciel ARINC EXPLORER
Test en réception les différents instruments reconnus par leurs labels sont fléchés vert. Dans cet exemple, tous les instruments sont reconnus et donc en bon fonctionnement.

## Slide 18: Logiciel ARINC EXPLORER
Test en Emission. Dans cet exemple on envoie une trame correspond au label 076 Altimètre.
Le code 609C40 en Hexa correspond à l’altimètre pour une altitude de 5000 pieds

## Slide 19: Logiciel ARINC EXPLORER
Test en Emission. Dans cet exemple on envoie une trame correspond au label 076 Altitude. (Reprendre la documentation du mot ARINC ALTITUDE)
Correspond au mot ARINC sans les 8 bits de Label.
On travaille donc sur les bits 9 à 32

## Slide 20: Logiciel ARINC EXPLORER
On peut faire des travaux pratiques en demandant à un élève d’envoyer un mot ARINC en fonction des appareils et de leur Label. La donnée sera vérifiée sur le tableau de bord. Instrument Panel.
Altitude correspond à 5000’

## Slide 21: Logiciel ARINC EXPLORER
Test effectué pour les valeurs des instruments ci-dessus et correspondant à:.
Fréquence radio: 109,3 MHz
Altitude: 7000’
DME: 300 NM
Vitesse: 400 Knots
Vario: 1500’/mn
Pitch angle: 10 degrés

## Slide 22: Logiciel ARINC EXPLORER
On retrouve les paramètres sur les instruments suivants:

## Slide 23: Logiciel ARINC EXPLORER
On vérifie par ailleurs la correspondance du mot ARINC sur la A429 Monitor en réception.
Radio VHF. Label 30
Fréquence 109,3 MHz

## Slide 24: Logiciel ARINC EXPLORER
Bit 32 Parity + Bit 30/31 OPER
Bit 29
Positive above sea level
Bit 28 à 9 correspondant à l’altitude.
Bit 28
65536’

## Slide 25: Reconnaissance de la carte ARINC
Méthodologie
Cliquer sur Transmitter ou Receiver
Puis lancer START

## Slide 26: Logiciel SIM429 Interface Emission
Vérifier que la carte ARINC est reconnue

## Slide 27: SIM429 INTERFACE EMISSION
Chaque appareil qui communique sur le bus ARINC429 est représenté.
Par exemple
Communication VOR/VHF
ALTITUDE
AIRSPEED
Distance à la balise
DME
LATITUDE
RESERVOIRS
Les commandes de l’instrumentation de bord

## Slide 28: SIM429 INTERFACE EMISSION
Chaque champ permet de saisir une valeur qui sera encodée sur le bus ARINC-429 et visualisable sur le PC « receiver »
Pour chaque champ, les valeurs admissibles (les valeurs possibles encodables sur le mot ARINC-429) et l’unité sont affichés.
La valeur saisie est automatiquement ajustée à la valeur encodable sur le mot ARINC-429 la plus proche, dépendant donc de la résolution du mot.
On modifie les valeurs de chaque appareil

## Slide 29: SIM429 Interface Réception
Altimètre
Horizon artificiel
ROLL and PITCH
Variomètre
VERTICAL SPEED
Cap HEADING
Gisement BEARING
Latitude, Longitude, Carburant, Cap
AIRSPEED

## Slide 30: La fenêtre A429 MONITOR. Permet de visualiser le contenu des mots ARINC
Le mot est codé en 32 bits et utilise un format incluant 5 champs primaires:
Huit bits pour le label (nature de l’information)
Le SDI (source/destination identifier)
Le SSM (Sign/Status Matrix)
Un bit de parité (Odd parity bit)

## Slide 31: Données du DATA FIELD et du LABEL
Elles peuvent être codées de deux manières différentes:
En fonction de la nature de l’information à envoyer
En fonction du récepteur
Ces deux formats sont:
Le BCD
  Binary Coded Decimal
Le BNR
  Complément par 2 de la notation binaire

## Slide 32: . La fenêtre A429 SETTINGS
Elle permet de modifier différents paramètres:
Mot en émission actif ou non
Forçage du SSM à une valeur spécifique
Forçage du SDI à une valeur spécifique
Modification du temps de récurrence de chaque mot

## Slide 33: . La fenêtre A429 SETTINGS
Cette fenêtre peut être utile lors de la visualisation des signaux à l’oscilloscope en ne laissant qu’un mot actif
La synchronisation d e l’oscilloscope s’en trouve simplifiée

## Slide 34
LABEL - Valeur maximale
Bit | 1 MSB | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 LSB
Codage binaire | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Codage octal | 3 |  | 7 |  |  | 7 |  | 
Le label est une partie importante du mot ARINC 429 car il conditionne le format du Data Field et joue un rôle d’identification en combinaison avec le SDI. Le label est l'identifiant de la donnée codé sur 8 bits, il peut donc prendre 256 valeurs différentes. il est exprimé, la plupart du temps, en octal

## Slide 35: Exemple avec le VOR FREQUENCY
Le codage est du type BCD
Unité: MHz
Range: 108.0/117.95
Résolution: 0,05MHz
Parité impaire
Rate: 200ms
Bit | Definition |  |  |  |  |  |  | 
1-8 | Octal Label = 034 |  |  |  |  |  |  | 
9 | SDI |  |  |  |  |  |  | 
10 | SDI |  |  |  |  |  |  | 
11 | SPARE |  |  |  |  |  |  | 
12 | SPARE |  |  |  |  |  |  | 
13 | SPARE |  |  |  |  |  |  | 
14 | SPARE |  |  |  |  |  |  | 
15 | 0.01 MHz |  |  |  |  |  |  | 
16 | 0.01 MHz |  |  |  |  |  |  | 
17 | 0.01 MHz |  |  |  |  |  |  | 
18 | 0.01 MHz |  |  |  |  |  |  | 
19 | 0.1 MHz |  |  |  |  |  |  | 
20 | 0.1 MHz |  |  |  |  |  |  | 
21 | 0.1 MHz |  |  |  |  |  |  | 
22 | 0.1 MHz |  |  |  |  |  |  | 
23 | 1 MHz |  |  |  |  |  |  | 
24 | 1 MHz |  |  |  |  |  |  | 
25 | 1 MHz |  |  |  |  |  |  | 
26 | 1 MHz |  |  |  |  |  |  | 
27 | 10 MHz |  |  |  |  |  |  | 
28 | 10 MHz |  |  |  |  |  |  | 
29 | 10 MHz |  |  |  |  |  |  | 
30 | 0 | FAIL | 1 | NCD | 0 | TEST | 1 | OPER
31 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1 | 
32 | Parity (Odd) |  |  |  |  |  |  | 
Identifié avec le label 034
SDI - pour définir le récepteur de la donnée sur un bus ayant plusieurs récepteurs.

## Slide 36: Le CODAGE BNR
Dans le cas particulier du BNR, le bit 29 est utilisé pour exprimer le « signe » car le SSM est utilisé pour la validité
Bit 29 | Signification
1 | Moins (Minus), Sud (South), Ouest (West), Gauche (Left), Depuis (From), Au-dessous (Below)
0 | Plus, Nord (North), Est (East), Droite (Right), Vers (To), Au-dessus (Above)

## Slide 37: Exemple avec le Radio compas - Bearing
Le codage est du type BNR
Unité: degré
Range: 180.0 to 179.956
Résolution: 0.044 degrés
Parité impaire
Rate: 50 ms
Identifié avec le label 162
Bit | Definition |  |  |  |  |  |  | 
1-8 | Octal Label = 162 |  |  |  |  |  |  | 
9 | SDI |  |  |  |  |  |  | 
10 | SDI |  |  |  |  |  |  | 
11 | SPARE |  |  |  |  |  |  | 
12 | SPARE |  |  |  |  |  |  | 
13 | SPARE |  |  |  |  |  |  | 
14 | SPARE |  |  |  |  |  |  | 
15 | SPARE |  |  |  |  |  |  | 
16 | SPARE |  |  |  |  |  |  | 
17 | BNR (bits 17-29): LSB = 0.044 |  |  |  |  |  |  | 
18 | 0.0879 |  |  |  |  |  |  | 
19 | 0.1758 |  |  |  |  |  |  | 
20 | 0.3516 |  |  |  |  |  |  | 
21 | 0.7031 |  |  |  |  |  |  | 
22 | 1.4062 |  |  |  |  |  |  | 
23 | 2.8125 |  |  |  |  |  |  | 
24 | 5.625 |  |  |  |  |  |  | 
25 | 11.25 |  |  |  |  |  |  | 
26 | 22.5 |  |  |  |  |  |  | 
27 | 45 |  |  |  |  |  |  | 
28 | MSB = 90 |  |  |  |  |  |  | 
29 | Sign bit : 0 = right (+), 1 = left (-) |  |  |  |  |  |  | 
30 | 0 | FAIL | 1 | NCD | 0 | TEST | 1 | OPER
31 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1 | 
32 | Parity (Odd) |  |  |  |  |  |  | 
Bit 29. Le signe permet de dire si la station émettrice est sur la droite ou sur la gauche

## Slide 38: SDI
Bit | Definition |  |  |  |  |  |  | 
1-8 | Octal Label = 034 |  |  |  |  |  |  | 
9 | SDI |  |  |  |  |  |  | 
10 | SDI |  |  |  |  |  |  | 
11 | SPARE |  |  |  |  |  |  | 
12 | SPARE |  |  |  |  |  |  | 
13 | SPARE |  |  |  |  |  |  | 
14 | SPARE |  |  |  |  |  |  | 
15 | 0.01 MHz |  |  |  |  |  |  | 
16 | 0.01 MHz |  |  |  |  |  |  | 
17 | 0.01 MHz |  |  |  |  |  |  | 
18 | 0.01 MHz |  |  |  |  |  |  | 
19 | 0.1 MHz |  |  |  |  |  |  | 
20 | 0.1 MHz |  |  |  |  |  |  | 
21 | 0.1 MHz |  |  |  |  |  |  | 
22 | 0.1 MHz |  |  |  |  |  |  | 
23 | 1 MHz |  |  |  |  |  |  | 
24 | 1 MHz |  |  |  |  |  |  | 
25 | 1 MHz |  |  |  |  |  |  | 
26 | 1 MHz |  |  |  |  |  |  | 
27 | 10 MHz |  |  |  |  |  |  | 
28 | 10 MHz |  |  |  |  |  |  | 
29 | 10 MHz |  |  |  |  |  |  | 
30 | 0 | FAIL | 1 | NCD | 0 | TEST | 1 | OPER
31 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1 | 
32 | Parity (Odd) |  |  |  |  |  |  | 
Pour définir le récepteur de la donnée sur un bus ayant plusieurs récepteurs.
sur un même bus, on connecte 2 équipements identiques mais sur lesquels on veut envoyer des informations différentes
pour définir quel sous-système de l'émetteur a émis la donnée.

## Slide 39: Exemple avec le VOR FREQUENCY
Exemple d’un mot ARINC sur 32 bits
La fréquence
Le LABEL
SSM
(En fonction de la documentation constructeur)
La parité

## Slide 40: EVOLUTION 1 DU PRODUIT

## Slide 41: EVOLUTION 2 DU PRODUIT

## Slide 42: EVOLUTION 3 DU PRODUIT
Une solution réelle connectée et permettant d’appréhender une avionique opérationnelle

## Slide 43: 1ère Solution retenue Commande avec joystick
Le joystick gère la commande simulateur pour l’altimètre.
La commande se fait par le port USB du PC via la carte ARINC

## Slide 44: Cahier des charges de la commande avec joystick
Ajouter une commande différente de celle du simulateur
Permettant une plus grande souplesse dans l’utilisation et l’étude du SIMULATEUR
Connexion par le port USB du PC via la carte ARINC
Un budget accessible

## Slide 45: Cahier des charges pour joystick EVOLUTION 2
Connexion par le port USB sur le PC avec reconnaissance des mots ARINC
Etude du protocole pour piloter la carte ARINC
Création d’un Label pour la commande joystick

## Slide 46: Cahier des charges pour joystick EVOLUTION 2
Création d’une carte électronique spécifique pour le pilotage du joystick
Développement d’un programme sur microcontrôleur.
La fourniture du protocole pour une utilisation avec LabVIEW